## Slide 1
遥感图像信息挖掘
夏桂松
武汉大学
测绘遥感信息工程国家重点实验室
April 16，2019

## Slide 2
遥感图像信息挖掘
遥感对地观测：利用遥感数据定量反演测量/定性感知了解地物信息，理解地表状态与事件，形成地学知识

## Slide 3
遥感图像信息挖掘
对地观测技术发展迅猛，观测手段日益多样、数据量成指数级增长，图像的光谱分辨率、空间分辨率、时间分辨率不断提高
遥感对地观测：利用遥感数据定量反演测量/定性感知了解地物信息，理解地表状态与事件，形成地学知识

## Slide 4
遥感图像信息挖掘
地物信息、地表状态、地学知识湮没于海量的数据之中
遥感图像信息挖掘：删繁就简、去伪存真
从遥感图像大数据中，提取地物信息、分析地表状态，获取地学知识
对地观测技术发展迅猛，观测手段日益多样、数据量成指数级增长，图像的光谱分辨率、空间分辨率、时间分辨率不断提高
遥感对地观测：利用遥感数据定量反演测量/定性感知了解地物信息，理解地表状态与事件，形成地学知识

## Slide 5
遥感图像信息挖掘
遥感图像信息挖掘 v.s. 通用的数据挖掘：高维非结构化的图像数据
图像信息挖掘

## Slide 6
遥感图像信息挖掘
遥感图像解译 v.s. 遥感图像信息挖掘 ：
从 单幅图像 到 大规模图像：泛化能力
从 单源图像 到 多源图像：迁移能力
从 知识/模型驱动 到 大数据驱动

## Slide 7
遥感图像信息挖掘
遥感图像解译 v.s. 遥感图像信息挖掘 ：
从 单幅图像 到 大规模图像：泛化能力
从 单源图像 到 多源图像：迁移能力
从 知识/模型驱动 到 大数据驱动
非结构化图像数据的结构化表征
大规模图像：算法模型的泛化、迁移能力
充分利用遥感大数据的潜能：标签数据库的构建
遥感图像信息挖掘的主要难题：

## Slide 8
高空间分辨率遥感图像信息挖掘
  丰富的空间细节、几何结构多变
  光谱维数较少，光谱信息不足
  地物特征类内差异大、类间差异小（同物异谱、同谱异物）
  IKONOS
（0.82m）
  QuickBird
  WorldView-4
ZY-3
（0.65m）
（0.31m）
（2.1m）
GF-2
（0.8m）
  GeoEye-1
（0.41m）
Pleiades-1
（0.5m）
KOMPSAT-3
（0.7m）
Pleiades-1
（0.9m）
高空间分辨率遥感影像数据集
几何属性
结构
大小
形状
方向
面积

## Slide 9
高分辨率遥感图像特点
高分辨率遥感图像
中低分辨率遥感图像
丰富的地物目标空间细节：道路、车辆、建筑物细节、阴影均可见（空间分辨率：0.15m）
高空间分辨率遥感图像信息挖掘

## Slide 10
  目标尺度、方向、光照等变化大
Dubai International Airport was taken by the GeoEye-1 satellite on Nov. 16, 2009 during the Dubai Airshow 2009.
高空间分辨率遥感图像信息挖掘
高分辨率遥感图像特点

## Slide 11
IKONOS 1m, Wuhan, 2009
Commercial area
Residential area
高空间分辨率遥感图像信息挖掘

## Slide 12
高分辨率遥感图像标签库：Wuhan University Datasets of Annotated Remote Sensing Images (WUDA-RS-Img)
我们的工作：数据标注-结构化表征-信息挖掘
WUDA-RSImg::GID:高分遥感图像地物数据集(Gaofen Image Dataset)
WUDA-RSImg:: AID:高分遥感图像场景标签数据集(Aerial Image Datasets)
WUDA-RSImg:: DOTA: 目标识别标签数据集(Dataset Object Detection in Aerial Images)
WUDA-RSImg:: SCID:高分遥感城市变化检测标签数据集(Change Analysis Dataset)
WUDA-RSImg:: VOD:高分遥感视频目标检测数据集(Video Object Detection)
http://captain.whu.edu.cn/GID, 150景、5类典型地物、像素标注
http://captain.whu.edu.cn/AID, AID++含50类，100万场景级标注数据
http://captain.whu.edu.cn/DOTA, 20类，>60万个精细标注目标框
To be relased in Oct. 2018
To be relased in Dec. 2018，

## Slide 13
高分辨率图像结构化表征
人脑的层次化视觉认知通路
（诺贝尔生理学/医学奖，1981）
初级视皮层V1
纹外皮层
V2-V4
后颞下区
PIT
前颞下区
AIT
复杂单元
简单单元
特征
目标
场景
基元
我们的工作：数据标注-结构化表征-信息挖掘

## Slide 14
显式结构
隐式结构
场景语义
高层
中层
底层
遥感图像层次化 表达模型
高分辨率图像结构化表征
我们的工作：数据标注-结构化表征-信息挖掘

## Slide 15
语义信息挖掘：地物分类、场景分类、目标检测与识别
森林
草坪
停车场
居民区
工业区
水域
空类
地物分类
场景分类
语义检索
目标检测和识别
我们的工作：数据标注-结构化表征-信息挖掘

## Slide 16
提纲
  简介
  面向对象遥感图像地物分类
  高分辨率遥感图像场景分类
  高分辨率遥感图像语义检索
  高分辨率遥感图像目标检测与识别
  高分辨率时代城市遥感的思考

## Slide 17
面向对象遥感图像地物分类
面向对象地物分类
  为图像中每个像素赋予地物类别（土地利用和土地覆盖类别）标签
  对同质区域（即对象）进行特征提取和选择，依据特征信息实现地物分类
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 18
面向对象遥感图像地物分类
大规模高分遥感图像地物数据集(Gaofen Image Dataset,GID)
  156景大小为7300*6908像素的遥感影像，覆盖全国各省及及自治区
  五种典型地物的专家标注
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 19
面向对象遥感图像地物分类
大规模高分遥感图像地物数据集GID
  数据样例
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 20
面向对象遥感图像地物分类
大规模高分遥感图像地物数据集GID
  数据样例
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 21
面向对象遥感图像地物分类
基于深度卷积网络的地物分类方法
深度CNN 模型
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 22
面向对象遥感图像地物分类
实验结果
精确保持地物边缘
基于深度卷积网络的地物分类方法
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 23
面向对象遥感图像地物分类
实验结果
准确判读未标注区域
基于深度卷积网络的地物分类方法
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 24
面向对象遥感图像地物分类
基于深度卷积网络的地物分类方法
实验结果
Ground truth
Result
Kappa = 0.9140， OA = 97.02%， AA = 89.31%
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 25
面向对象遥感图像地物分类
基于深度卷积网络的地物分类方法
实验结果
Ground truth
Result
Kappa = 0.9659， OA = 97.66%， AA = 97.14%
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 26
面向对象遥感图像地物分类
基于深度卷积网络的地物分类方法
实验结果
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 27
面向对象遥感图像地物分类
可迁移的地物分类深度模型
  从数据源域以及数据目标域分别获取图像数据以及对应地物类别标签
  利用源域数据的地物类别标签设计算法对目标域数据进行地物分类
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 28
面向对象遥感图像地物分类
可迁移的地物分类深度模型
基于深度卷积网络的可迁移化地物分类框架
classification
Network
finetune
retrieval
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 29
面向对象遥感图像地物分类
可迁移的地物分类深度模型
实验结果
真实地物标签
原始图像
基于SVM的地物分类结果
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 30
面向对象遥感图像地物分类
可迁移的地物分类深度模型
实验结果
真实地物标签
原始图像
可迁移化地物分类结果
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 31
面向对象遥感图像地物分类
可迁移的地物分类深度模型
实验结果（源域数据为GF-2）
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 32
面向对象遥感图像地物分类
可迁移的地物分类深度模型
武汉市土地利用分类结果（2017年12月）
源域数据GF-2影像，分辨率4米，测试数据谷歌影像（无标注信息），分辨率4.78米
Tong et. al. Learning Transferable Deep Models for Land-Use Classification with HRRS Images, arXiv:1807.05713, 2018.

## Slide 33
提纲
  简介
  面向对象遥感图像地物分类
  高分辨率遥感图像场景分类
  高分辨率遥感图像语义检索
  高分辨率遥感图像目标检测与识别
  高分辨率时代城市遥感的思考

## Slide 34
遥感图像场景分类
从面向对象分类到场景分类
  面向对象的分类只能实现地物目标的分类和解译
  面向对象的分类无法描述遥感图像高层语义内容
房屋
道路
树木
面向对象的分类可以获得图中每个像素点所对应的地物类别
草坪
解译层次上的升级
F. Hu, G.-S. Xia. Unsupervised feature learning via spectral clustering of patches for remotely sensed scene classification. IEEE JSTARS, 2015.

## Slide 35
遥感图像场景分类
从面向对象分类到场景分类
  面向对象的分类只能实现地物目标的分类和解译
  面向对象的分类无法描述遥感图像高层语义内容
解译层次上的升级
面向对象的分类可以获得图像中每个像素点所对应的地物类别，但是无法描述整幅图像的语义类别
属于何种高层语义类别
F. Hu, G.-S. Xia. Unsupervised feature learning via spectral clustering of patches for remotely sensed scene classification. IEEE JSTARS, 2015.

## Slide 36
遥感图像场景分类
场景分类概念
  识别高分遥感影像中局部区域的场景语义类别
  场景类别是场景内容的高层次知识抽象
场景分类 类别预测
棒球场
居民区
十字路口
立交桥
停车场
F. Hu, G.-S. Xia. Unsupervised feature learning via spectral clustering of patches for remotely sensed scene classification. IEEE JSTARS, 2015.

## Slide 37
遥感图像场景分类
场景分类概念
  识别高分遥感影像中局部区域的场景语义类别
  场景类别是场景内容的高层次知识抽象
森林
草坪
停车场
居民区
工业区
水域
空类
F. Hu, G.-S. Xia. Unsupervised feature learning via spectral clustering of patches for remotely sensed scene classification. IEEE JSTARS, 2015.

## Slide 38
遥感图像场景分类
遥感场景自动标注方法
遥感图像标注存在的问题
  缺少具有领域专业知识的标注人员
  人工标注耗时耗力
基于主动学习谱聚类的遥感场景标注
  结合监督与非监督算法特性，同时利用未标注数据及已标注数据的信息
  以样本对作为标注对象，将简单的成对约束作为监督信息
  降低人工标注的工作量，提高标注效率
个体标注
成对标注
简单高效的标注方式

## Slide 39
遥感图像场景分类
方法流程
  结合k-NN图与聚类结果两种信息，主动选择人工标注样本，并利用所得信息迭代优化k-NN图结构，提高聚类精度
遥感场景自动标注方法
G.-S. Xia . Accurate annotation of remote sensing images via active spectral clustering with little expert knowledge. Remote Sensing, 2015.

## Slide 40
遥感图像场景分类
遥感场景自动标注方法
  结合已存在的海量遥感地理信息如，在线地图、OpenStreetMap等，进行自动影像标注。
  利用已有地理信息实现全自动影像标注，减少人工标注消耗
Google Map API
OpenStreetMap
G.-S. Xia . Accurate annotation of remote sensing images via active spectral clustering with little expert knowledge. Remote Sensing, 2015.

## Slide 41
遥感图像场景分类
提出了遥感场景自动标注方法
实验结果
(b) groundtruth
(a) 原始影像
(c) 谱聚类(非监督,35.8%)
(d) CCSKL(半监督,61.8%)
(e) M3DA-DF(监督,91.6%)
(f) 我们的结果 (99.1%)

## Slide 42
遥感图像场景分类
构建了国际上最大规模遥感场景数据集-AID、AID++
  现有的场景数据集规模小，无法反映真实地物分布，且测试精度已达饱和
UCM [Yang et al 2010]
WHU-RS [Xia et al 2010]
UCM数据集
场景类别：21类
场景尺寸：256x256
空间分辨率：约0.3m
WHU-RS数据集
场景类别：19类
场景尺寸：600x600
空间分辨率：未知
常用的遥感场景数据集
G.-S. Xia, AID: A benchmark dataset for performance evaluation of aerial scene classification. IEEE TGRS, Vol. 55, No.7, pp.3965 - 3981, 2017.

## Slide 43
遥感图像场景分类
构建了国际上最大规模遥感场景数据集-AID、AID++
  现有的场景数据集规模小，无法反映真实地物分布，且测试精度已达饱和
  推动数据驱动的方法在遥感场景分类问题上的发展
  提供公开的遥感场景分类基准测试集
标注方法: 自动标注
数据源: Google Earth
分辨率: 0.12~12.4m
图像大小: 512x512像素
场景类别: 46类
数据规模: 400,000幅
AID++ (Aerial Image Dataset Plus)
G.-S. Xia, AID: A benchmark dataset for performance evaluation of aerial scene classification. IEEE TGRS, Vol. 55, No.7, pp.3965 - 3981, 2017.

## Slide 44
遥感图像场景分类
构建了国际上最大规模遥感场景数据集-AID、AID++
数据集构建
  构建分级类别网络，有效组织场景语义类别
  利用已有地理信息获取对应的地理坐标
  利用地理标注信息自动标注对应影像
  自动获取地理信息与遥感影像，扩增数据集
构建类别网络
获取地理坐标
获取影像
自动标注影像
扩增数据集
高尔夫球场
飞机场
教堂
高尔夫球场
利用其他地理信息，进一步扩增数据集
G.-S. Xia, AID: A benchmark dataset for performance evaluation of aerial scene classification. IEEE TGRS, Vol. 55, No.7, pp.3965 - 3981, 2017.

## Slide 45
遥感图像场景分类
构建了国际上最大规模遥感场景数据集-AID、AID++
构建类别网络
  土地覆盖、利用分类类别语义具有分层特性
  参考中国土地利用分类国家标准，构建适用于遥感影像场景分类的多级场景类别网络
农业用地
耕地
旱地
水田
梯田
草地
林地
人工草地
灌木
森林
工业用地
发电站
太阳能发电站
风能发电站
水能发电站
矿区
工厂
矿场
油田
存储罐
厂区

## Slide 46
遥感图像场景分类
构建了国际上最大规模遥感场景数据集-AID、AID++
数据集特点
类内差异大
类间差异小
G.-S. Xia, AID: A benchmark dataset for performance evaluation of aerial scene classification. IEEE TGRS, Vol. 55, No.7, pp.3965 - 3981, 2017.

## Slide 47
遥感图像场景分类
构建了国际上最大规模遥感场景数据集-AID、AID++
数据集特点
  影像数据量达到400,000幅，影像类内差别大，类间差别小。
  影像分布广泛，保证了数据集更加真实地反应现实数据分布
G.-S. Xia, AID: A benchmark dataset for performance evaluation of aerial scene classification. IEEE TGRS, Vol. 55, No.7, pp.3965 - 3981, 2017.
G.-S. Xia, P. Jin. AID++: An updated version of AID on scene classification, IGARSS, 2018.

## Slide 48
构建了国际上最大规模遥感场景数据集-AID、AID++
数据集特点
  影像数据量达到400,000幅，影像类内差别大，类间差别小。
  影像分布广泛，保证了数据集更加真实地反应现实数据分布
遥感图像场景分类
G.-S. Xia, AID: A benchmark dataset for performance evaluation of aerial scene classification. IEEE TGRS, Vol. 55, No.7, pp.3965 - 3981, 2017.
G.-S. Xia, P. Jin. AID++: An updated version of AID on scene classification, IGARSS, 2018.

## Slide 49
Hierarchical Path of Visual Information in Human Brain
Learnt feature transform
Learnt feature transform
Learnt feature transform
Learnt feature transform
pixels
edges
objects
Midlevel elements
Retina - LGN - V1 - V2 - V4 - PIT - AIT ....
Hierarchical feature learning

## Slide 50
Low-level
feature
Mid-level
feature
High-level
feature
Classifier
Feature visualization of convolutional net trained on ImageNet from [Zeiler & Fergus 2013]
Hierarchical feature learning for Image Understanding

## Slide 51
遥感图像场景分类
基于深度CNN的场景分类方法体系
将CNN视为“分类器”
  在目标数据集上训练一个新的CNN
  利用目标数据集对预训练CNN进行参数微调
将CNN视为“特征提取器”
Conv 1
Conv 2
Conv 3
Conv 4
Conv 5
FC
随机初始化网络权重
训练网络
场景类别
遥感数据集
训练新的CNN
利用CNN进行场景分类的基本策略
F. Hu, G.-S. Xia. Transferring deep convolutional neural networks for the scene classification of HRRS imagery. Remote Sensing, 2015.

## Slide 52
遥感图像场景分类
基于深度CNN的场景分类方法体系
利用CNN进行场景分类的基本策略
直接迁移已预训练的CNN
微调已预训练的CNN
Conv 1
Conv 2
Conv 3
Conv 4
Conv 5
FC
预训练CNN
参数固定层
参数微调
场景类别
遥感数据集
Conv 1
Conv 2
Conv 3
Conv 4
Conv 5
FC
预训练CNN
场景类别
分类器
全连接层特征

## Slide 53
遥感图像场景分类
基于深度CNN的场景分类方法体系
CNN迁移场景分类
字典学习
编码/池化
场景特征表达
非线性变换
局部特征域
输入场景图像
CNN
卷积层
全连接层
编码/池化
特征空间映射
  方法I：全连接层响应作为场景特征
  方法II：卷积层响应 + 传统特征编码
F. Hu, G.-S. Xia. Transferring deep convolutional neural networks for the scene classification of HRRS imagery. Remote Sensing, 2015.

## Slide 54
遥感图像场景分类
基于深度CNN的场景分类方法体系
实验结果
卷积层特征可视化
卷积层特征包含丰富的场景语义信息
和空间信息
卷积层特征包含类别判别信息

## Slide 55
遥感图像场景分类
基于深度CNN的场景分类方法体系
实验结果（UCM数据集）
不同场景分类方法的比较
方法 | 精度（%） | 方法 | 精度（%） | 方法 | 精度（%）
SPM | 74 | PSR | 89.1 | 方法（I） | 96.88±0.72
SCK | 72.52 | UFL-SC | 90.26±1.51 | 方法（II） | 96.90±0.77
SPCK++ | 77.38 | MSIFT | 90.97±1.81 |  | 
SC+Pooling | 81.67±1.23 | COPD | 91.33±1.11 |  | 
SG+UFL | 82.72±1.18 | Dirichlet | 92.8±0.9 |  | 
CCM-BOVW | 86.64±0.81 | VLAT | 94.3 |  | 
F. Hu, G.-S. Xia. Transferring deep convolutional neural networks for the scene classification of HRRS imagery. Remote Sensing, 2015.

## Slide 56
遥感图像场景分类
基于深度CNN的场景分类方法体系
实验结果
CNN特征 v.s. 人工设计特征
 | BOW | VLAD | IFK | LLC
SIFT Features | 75.11 | 74.50 | 84.40 | 77.64
Conv Features | 96.51 | 96.46 | 96.90 | 95.64
传统方法（SIFT+IFK）
方法I
方法II（IFK）
“语义隔离”

## Slide 57
遥感图像场景分类
AID++对深度模型的训练能力超过了ImageNet
  同一网络在AID++、ImageNet及其他遥感数据集训练，在另一个遥感影像数据集进行分类测试，对比Transfer能力。
  相对于ImageNet，AID++训练的网络具有更好的Transfer能力，更适用于遥感影像场景分类，并且优于其他遥感影像数据集。
Accuracy | Trained on NWPU | Trained on RSI-CB | Trained on AID | Trained on ImageNet | Trained on AID++
Test on WHU-19 | 85.12% | 86.93% | 90.45% | 94.47% | 97.38%
G.-S. Xia, AID: A benchmark dataset for performance evaluation of aerial scene classification. IEEE TGRS, Vol. 55, No.7, pp.3965 - 3981, 2017.
G.-S. Xia, P. Jin. AID++: An updated version of AID on scene classification, IGARSS, 2018.

## Slide 58
提纲
  简介
  面向对象遥感图像地物分类
  高分辨率遥感图像场景分类
  高分辨率遥感图像语义检索
  高分辨率遥感图像目标检测与识别
  高分辨率时代城市遥感的思考

## Slide 59
基于内容的遥感场景检索
高分遥感图像库
检索基于:
影像自身的视觉内容（以图搜图）
用户输入:
查询影像
场景检索概念
  在图像库中寻找与输入查询场景具有视觉相似性的场景
  依据相似程度高低输出查询结果
G.-S. Xia et al., Exploiting deep features for remote sensing image retrieval: a systematic investigation, arXiv:1707.07321, 2017

## Slide 60
基于内容的遥感场景检索
场景检索框架
…
遥感影像
特征集
相似性
度量
相关反馈
1
2
3
4
5
6
不相关场景
相关场景
在线过程
离线过程
查询影像
遥感影像
数据集
人机交互
特征提取
结果显示
  特征提取
提取场景影像视觉特征
利用人机交互信息优化检索结果
计算特征之间的相似性度量
  相关反馈
  度量计算
G.-S. Xia et al., Exploiting deep features for remote sensing image retrieval: a systematic investigation, arXiv:1707.07321, 2017

## Slide 61
基于内容的遥感场景检索
发展了基于深度学习模型的场景检索方法
  预训练深度卷积网络具有良好的迁移性
  深度特征能够有效描述影像高层语义内容
  方法I：卷积层特征+特征编码
  方法II：全连接层特征
特征池化
特征图
特征编码
方案1：利用卷积特征
影像特征向量
方案二：利用全连接层特征
卷积层
全连接层
查询影像
影像数据集
检索结果
深度特征提取
CNN 模型
相似性度量
结果排序
G.-S. Xia et al., Exploiting deep features for remote sensing image retrieval: a systematic investigation, arXiv:1707.07321, 2017

## Slide 62
基于内容的遥感场景检索
提出了遥感场景草图检索方法
  利用手绘线条草图检索遥感场景
  需要跨领域的特征匹配
基于多细节尺度的跨域深度模型
  将不同细节尺度的草图用于训练深度卷积网络
机场
棒球场
池塘
体育馆
海滩
河流
特征表达
多尺度深度网络
特征
融合
图像-简笔画
多细节尺度
图像-简笔画
T.-B Jiang. Retrieving aerial scene images with learned deep image-sketch features. JCST, Vol. 32, No.4, pp. 726–737, 2017.

## Slide 63
基于内容的遥感场景检索
提出了遥感场景草图检索方法
  利用手绘线条草图检索遥感场景
  需要跨领域的特征匹配
基于多细节尺度的跨域深度模型
  将不同细节尺度的草图用于训练深度卷积网络
  利用已训练的网络提取多尺度跨域特征
机场
棒球场
池塘
体育馆
海滩
河流
检索结果
……
预训练的多尺度深度模型
待检索简笔画
遥感影像数据集-UCM
4096x4
FC7
待检索影像特征
FC7
4096x4
欧氏距离
相似度计算
……
数据集影像特征
尺度1
尺度2
尺度3
尺度4
T.-B Jiang. Retrieving aerial scene images with learned deep image-sketch features. JCST, Vol. 32, No.4, pp. 726–737, 2017.

## Slide 64
基于内容的遥感场景检索
提出了遥感场景草图检索方法
实验结果
T.-B Jiang. Retrieving aerial scene images with learned deep image-sketch features. JCST, Vol. 32, No.4, pp. 726–737, 2017.

## Slide 65
基于内容的遥感场景检索
提出了遥感场景草图检索方法
实验结果（UCM）
评价标准：mAP (mean average precision)
T.-B Jiang. Retrieving aerial scene images with learned deep image-sketch features. JCST, Vol. 32, No.4, pp. 726–737, 2017.

## Slide 66
提纲
  简介
  面向对象遥感图像地物分类
  高分辨率遥感图像场景分类
  高分辨率遥感图像语义检索
  高分辨率遥感图像目标检测与识别
  高分辨率时代城市遥感的思考

## Slide 67
遥感图像目标检测
大规模遥感图像目标检测数据集DOTA
  数据源为Google Earth、高分二号和吉林一号
  标注了15种典型目标类别，共计约40万个目标实例
  不同类别目标尺寸有巨大差异（从10*10到2000*2000不等）

## Slide 68
遥感图像目标检测
大规模遥感图像目标检测数据集DOTA
  标注样例

## Slide 69
遥感图像目标检测
大规模遥感图像目标检测数据集DOTA
  数据集统计特性
各个尺寸目标所占比例，以及同其他数据集比较
正框，斜框的长宽比，以及单张图片中所包含目标个数的统计特性

## Slide 70
遥感图像目标检测
大规模遥感图像目标检测数据集DOTA
  DOTA官网
    DOTA数据（训练和验证数据集的图片和标签，测试数据集的图片）
    DOTA的数据预处理工具。
  提出了两个任务
    任务1，进行斜框的目标检测
    任务2，对斜框取外接正矩形框，进行正框的检测
  官网测评服务
  检测结果排行
  更多详细介绍，请扫描二维码
DOTA 官网

## Slide 71
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法1
  Faster-RCNN-OBB:基于Faster-RCNN的四边形回归
RoiPooling
FCs
Output:
quadrangle regressor
Softmax predict
71

## Slide 72
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法1
  实验结果
Faster-RCNN-OBB
Faster-RCNN
G.-S. Xia, et al. DOTA: A Large-scale dataset for object detection in aerial images CVPR, 2018.

## Slide 73
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法1
  识别精度评价 mAP
G.-S. Xia, et al. DOTA: A Large-scale dataset for object detection in aerial images CVPR, 2018.

## Slide 74
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法1
实验结果
Faster-RCNN-OBB [Xia et.al., CVPR 2018]
G.-S. Xia, et al. DOTA: A Large-scale dataset for object detection in aerial images CVPR, 2018.

## Slide 75
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法1
实验结果
Faster-RCNN-OBB [Xia et.al., CVPR 2018]
G.-S. Xia, et al. DOTA: A Large-scale dataset for object detection in aerial images CVPR, 2018.

## Slide 76
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法1
对比实验结果
YOLOv2 [Redman et.al., CVPR 2017]

## Slide 77
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法1
对比实验结果
YOLOv2 [Redman et.al., CVPR 2017]

## Slide 78
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法2
RoI Transformer (Ding et al. CVPR’2019)
Horizontal (top) v.s. Rotated RoI warping (bottom)

## Slide 79
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法2
Related work – RRPN (Jianqi Ma et. al., MM’2018)
Notes: 在文字检测中，有个RRPN的工作，它采用了在RPN中加入斜anchor的设计得到旋转候选矩形框，然后再做RRoI warping。RRPN的设计使得anchor的个数增加了一个维度。增加了很大的计算开销。另外RRPN在回归的时候，没有使用相对坐标,这点我们后面会讲。此外，它使用的是pooling操作而不是align操作，这也造成了特征没有对齐

## Slide 80
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法2
RoI Transformer (Ding et al. CVPR’2019)
Relative offsets
Offsets between HRoI and OBB GT
Offsets between RRoI and OBB GT
Notes: RRoI Learner使用一个正的psroipooling得到pooling之后的feature,然后直接接一个全连接层，学习出HRoI相对ground truth的偏移。然后进行解码得到RRoI,再使用RRoI在feature map中做RRoI Warping的操作，这里我们使用的是Rotated Position Sensitive RoI Align在后面Pooling之后的操作中也需要计算一个偏移。这里的offset计算公式我们采用了右边这种相对偏移的形式。相对偏移在后面的操作中非常关键，因为学习出来的特征本身是旋转不变的，那么，我们的offset也应该具有旋转不变性。具体使用右上角的图来解释。蓝色的是RRoI, 黄色的是ground truth，黑色箭头代表偏移，我们对左边的RRoI，Ground Truth对进行平移和旋转，保持相对位置不变，得到右边的RRoI和ground truth。黑色坐标系是，。。。可以看到，这两个offset在这个黑色的坐标系(和图像坐标系绑定)中不同，但是在各自的和RRoI绑定的坐标系中值是一样的。因为保持了相对位置不变。

## Slide 81
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法2
Comparison with deformable RoI pooling
Direct supervision v.s. indirect supervision
slower during training while faster during testing
less memory (rigid deformation v.s. arbitrary deformation)
Notes: 两个都是对几何变换进行了建模的region feature模块。都是轻量模块，容易嵌入到现成框架中。都涉及到两次RoI-wise的操作。 不同的是，RoI Transformer的学习是直接在有方向边界框标注的监督下学习的，deformable RoI pooling没有直接使用有方向边界框来学习，而是根据最终的损失来对offset进行学习

## Slide 82
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法2
实验结果（ Ding et al. CVPR’2019 ）
Results on DOTA
Results on HRSC2016
Notes: 两个都是对几何变换进行了建模的region feature模块。都是轻量模块，容易嵌入到现成框架中。都涉及到两次RoI-wise的操作。 不同的是，RoI Transformer的学习是直接在有方向边界框标注的监督下学习的，deformable RoI pooling没有直接使用有方向边界框来学习，而是根据最终的损失来对offset进行学习

## Slide 83
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法2
实验结果（ Ding et al. CVPR’2019 ）
Baseline
Baseline + Deformable PS RoI Pooling
Baseline +
Transformer
Visualization Results on DOTA
Notes: 两个都是对几何变换进行了建模的region feature模块。都是轻量模块，容易嵌入到现成框架中。都涉及到两次RoI-wise的操作。 不同的是，RoI Transformer的学习是直接在有方向边界框标注的监督下学习的，deformable RoI pooling没有直接使用有方向边界框来学习，而是根据最终的损失来对offset进行学习

## Slide 84
遥感图像目标检测
多方向遥感图像目标检测方法2
实验结果（ Ding et al. CVPR’2019 ）
Notes: 两个都是对几何变换进行了建模的region feature模块。都是轻量模块，容易嵌入到现成框架中。都涉及到两次RoI-wise的操作。 不同的是，RoI Transformer的学习是直接在有方向边界框标注的监督下学习的，deformable RoI pooling没有直接使用有方向边界框来学习，而是根据最终的损失来对offset进行学习

## Slide 85
遥感图像建筑物检测
端到端的深度全卷积网络建筑物检测方法
  encoder-decoder全卷积网络结构
  VGG16作为基础网络
  跳跃连接 (skip-connection)

## Slide 86
实验结果
多尺度的建筑物检测
遥感图像建筑物检测
端到端的深度全卷积网络建筑物检测方法

## Slide 87
实验结果
遥感图像建筑物检测
端到端的深度全卷积网络建筑物检测方法
原始图像
检测结果

## Slide 88
实验结果
遥感图像建筑物检测
端到端的深度全卷积网络建筑物检测方法
原始图像
检测结果

## Slide 89
实验结果 (Massachusetts Buildings Dataset)
遥感图像建筑物检测
端到端的深度全卷积网络建筑物检测方法
Methods | Recall
Mnih et al. [1] | 0.9271
Saito et al. [2] | 0.9509
Zuo et al. [3] | 0.9643
Ours | 0.9778
Mnih, V.: Machine learning for aerial image labeling. Ph.D. thesis, University of Toronto, 2013.
S. Saito and Y. Aoki, “Building and road detection from large aerial imagery,” in Electronic Imaging. International Society for Optics and Photonics, 2015.
T. Zuo, J. Feng, and X. Chen, “HF-FCN: Hierarchically fused fully convolutional network for robust building extraction,” in Asian Conference on Computer Vision. 2016, pp. 291–302.

## Slide 90
提纲
  简介
  面向对象遥感图像地物分类
  高分辨率遥感图像场景分类
  高分辨率遥感图像语义检索
  高分辨率遥感图像目标检测与识别
  高分辨率时代城市遥感的思考

## Slide 91
高分辨率时代城市遥感的思考
高空间分辨率图像解译的基元：语义单元
如目标（车、建筑物、树）、功能场景/街区（居民区、工业区、商业区等）
公共管理与公共服务用地
住宅用地
住宅用地
住宅用地
住宅用地
商服用地
商服用地
商服用地
交通用地
交通用地
其他用地
其他用地
交通用地
水域
交通用地

## Slide 92
高分辨率时代城市遥感的思考
高空间分辨率图像解译的主要任务
高空间分辨率图像解译的基元：语义单元
如目标（车、建筑物、树）、功能场景/街区（居民区、工业区、商业区等）
街区/目标级的重要基础设施以及城市关键地理信息的快速自动化制图、高频次更新、乃至变化监测
语义变化分析、事件检测与识别、异常事件发现与分析

## Slide 93
高分辨率时代城市遥感的思考
街区/目标级的重要基础设施以及城市关键地理信息的快速自动化制图、高频次更新、乃至变化监测
语义变化分析、事件检测与识别、异常事件发现与分析
高空间分辨率图像解译的主要任务
高空间分辨率图像解译的基元：语义单元
如目标（车、建筑物、树）、功能场景/街区（居民区、工业区、商业区等）
高分辨率图像处理的方法
语义(上下文) 信息建模
多源信息融合（LiDAR、可见光、inSAR、监控视频信息、微博、微型等网络媒体数据等）

## Slide 94: 遥感图像智能分析大赛
Detecting Objects in Aerial Images：A workshop with CVPR’2019.
Link to DOTA
Link to a contest on CVPR’2019
国家自然科学基金委“遥感图像智能分析 ”比赛
2019年6月（特等奖10万RMB）

## Slide 95
参考文献
DOTA: A Large-scale dataset for object detection in aerial images G.-S. Xia, X. Bai, J. Ding, Z. Zhu, S. Belongie, J. Luo, M. Datcu, M. Pelillo, L. Zhang. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.
AID: A benchmark dataset for performance evaluation of aerial scene classification. G.-S. Xia, J. Hu, F. Hu, B. Shi, X. Bai, Y. Zhong, L. Zhang, X. Lu. IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing (TGRS), Vol. 55, No.7, pp.3965 - 3981, 2017.
Deep learning in remote sensing: a comprehensive review and list of resources. X.-X. Zhu, D. Tuia, L. Mou, G.-S. Xia, L. Zhang, F. Xu, F. Fraundorfer. IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, Vol.5, No.4, pp.8-36, 2017.
Retrieving aerial scene images with learned deep image-sketch features. T.-B Jiang, G.-S. Xia, Q. Lu, W. Shen. Journal of Computer Science and Technology (JCST), Vol. 32, No.4, pp. 726–737, 2017.
Visual object tracking by correlation filters and online learning. X. Zhang, G.-S. Xia, Q. Lu, W. Shen, L. Zhang. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, doi:10.1016/j.isprsjprs.2017.07.009, 2017.
Meaningful object segmentation from SAR images via a multi-scale non-local active contour model. G.-S. Xia, G. Liu, W. Yang, L. Zhang. IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, Vol.54, No.4, pp.2108-2123, 2016.
Accurate annotation of remote sensing images via active spectral clustering with little expert knowledge. G.-S. Xia, Z. Wang, C. Xiong, L. Zhang. Remote Sensing, Vol.7, No.11, pp.15014-15045, 2015.

## Slide 96
参考文献
Transferring deep convolutional neural networks for the scene classification of high-resolution remote sensing imagery. F.Hu, G.-S. Xia, J. Hu, L. Zhang. Remote Sensing, Vol.7, No.11, pp.14680-14707, 2015.
Learning high-level features for satellite image classification with limited training samples. W. Yang, X. Yin, G.-S. Xia, J. Delon, Y. Gousseau. IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing (TGRS), Vol.53, No.8, pp.4472-4482, 2015.
Unsupervised feature learning via spectral clustering of patches for remotely sensed scene classification. F. Hu, G.-S. Xia, Z. Wang, X. Huang, L. Zhang. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (JSTARS), Vol.8, No.5, pp.2015-2030, 2015.
AID++: An updated version of AID on scene classification, G.-S. Xia, P. Jin, L. Zhang. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2018.
Recent advances and opportunities in scene classification of aerial images with deep models. F. Hu, G.-S. Xia, L. Zhang International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2018.
Large-scale land cover classification in Gafen-2 satellite images X. Tong, Q. Lu, G.-S. Xia, L. Zhang. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2018
Accurate building detection in VHR remote sensing images using geometric saliency. J. Huang, G.-S. Xia, L. Zhang. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2018.

## Slide 97
武汉大学-测绘遥感信息工程国家重点实验室
guisong.xia@whu.edu.cn