## Slide 1: 编译之路——雕+琢
芯片编译 吕 方
2017年9月24日
中科院计算所 计算机体系结构国家重点实验室

## Slide 2
  芯片 vs 编译
  编译之路：雕+琢
    传统编译技术的深度挖掘
    新型结构上的摸索
    编译方法学的延伸
  既有成果
    与应用的对接
  对未来的思索
  编译之路

## Slide 3: 任何新型体系结构技术都是“璞玉”，需要编译技术的精雕细琢。
Chart: phicc 在 ARM64 iPad Air上的性能对比
| O2 | O3 | O2 | O3 | O2 | O3 | O2 | O3 | O2 | O3 | O2 | O3 | O2 | O3 | kmeans | wordcount | sort | grep | select | score | average
gcc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
clang | 1.2046 | 1.2339 | 0.84135 | 0.84135 | 0.99634 | 0.99581 | 0.99731 | 0.99902 | 0.97584 | 0.95713 | 0.86775 | 1.3712 | 0.98053 | 1.0664
phicc | 1.263 | 1.2242 | 1.1963 | 1.3258 | 1.2527 | 1.3597 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1187 | 1.1516
编译之路——雕+琢
phicc
clang
gcc
再提升30%
与gcc相差20%

## Slide 4
飞腾系列
龙芯系列
申威系列
2005
~ 2001
2015 ~ 2017
单核
众核
人工
智能
多核
Godson-T
华 为
寒武纪
中星微
国 际
我 国
2010
弯道超车
芯片之路——我国
单核
众核
人工
智能
多核
AMD
Intel
Intel
AMD
Intel
AMD
Qualtomm
IBM
Google
Nvidia
Intel
TILERA
Nvidia
编译如何改变？
百度

## Slide 5
编译之路——雕+琢
编译的核心角色不变：
系统核心软件——高级语言与底层系统的纽带
编译的核心手段没变： 雕+琢
领域协同的编译 = 编译领域专家经验+体系结构领域专家经验+应用领域专家经验
编译的核心任务变了：
高级语言抽象度增加 + 系统复杂度增加 = 编译优化难
新型应用 + 新型体系结构

## Slide 6
编译器 -〉通用处理器
  通用应用 + 通用服务器、台式、移动
    编译领域专家经验
    自动生成
    目标平台传播
领域专家协同的编译之路
手工代码
定制代码
高性能编译器
编程环境
编译环境
通用编译器
高性能编译器
  挖掘硬件特性 “雕”
  致力于尖端优化 “琢”
编译之路——雕+琢
编译领域专家
体系结构领域专家
应用领域专家

## Slide 7
高性能编译器
编程环境
编译环境
~ 2010
2010 ~
以单核结构为主
协同：上层应用+编译+体系结构
编译之路——雕+琢

## Slide 8
  芯片 vs 编译
  编译之路：雕+琢
    传统编译技术的深度挖掘（龙芯）
    新型结构上的摸索
    编译方法学的延伸
  既有成果
    与应用的对接
  对未来的思索
  编译之路

## Slide 9
 | L-2 | ALPHA | SPARC | P-III | P-IV | Opteron
ISA | RISC | RISC | RISC | CISC | CISC | CISC
Available Number | 32 | 32 | 16 | 8 | 8,8 | 8,16
Idle register class | FP | FP | Double FP | MMX | MMX,XMM | MMX,XMM
传统优化的深度挖掘——❶浮点寄存器复用(ICS’08)
体系结构：
  定点部件和浮点部件相分离
  过度繁忙引发流水线停滞
直连通道
应用： 单一计算密集

## Slide 10
bzip2 (2%)
gzip (8%)
crafty (5.7%)
twolf (10%)
opteron | bzip2 | crafty | parser | vortex | eon | perlbmk
% | -2.80% | -3.37% | 0.81% | -0.37% | -5.9% | -1.69%
P-III | bzip2 | gzip
% | 2.1% | 2.7%
increase | degrade
传统优化的深度挖掘——❶浮点寄存器复用(ICS’08)
Loongson-2 | PIII | opteron

## Slide 11
多个bank
行缓存
DRAM
DRAM page
Cache miss
Cachemiss
行缓存冲突
DRAM结构：
  多体(bank)结构
  每个bank有一个行缓存
行缓存：用来利用DRAM访问的空间局部性
传统优化的深度挖掘——❷行缓存冲突
行缓存冲突问题：
  同bank，不同行
bank
行缓存
寄存器
缓存
内存

## Slide 12
Row Buffer Miss Rate (%)
Speedup
获得的加速比最高15%，平均5%
传统优化的深度挖掘——❷行缓存冲突

## Slide 13: 传统优化的深度挖掘——❸面向龙芯体系结构的优化
基本编译与新体系结构对接
龙芯基础编译系统的科学计算能力
  49个有实际应用背景的科学计算程序，平均优于gcc 32.35%
评估龙芯基础编译系统的科学计算能力
  在行业实际应用中取得了好的效果
    气象局 -- 天气预报程序 优于gcc编译器19.10%
    工业 -- 爆炸模拟程序 优于gcc编译器17.64%
目标机 | 有效优化
X86/Loongson | 数据预取 128位访存 条件赋值 分支转trap指令 静态存储池分配 结构体数组内嵌 乘加指令优化
Itanium/Loongson/ARM | 
Itanium/Loongson/ARM | 
Itanium/Loongson/ARM | 
Loongson/ARM/申威 | 
Itanium/Loongson/ARM/申威 | 

## Slide 14
EPOD 提供的优化编程接口
新型体系结构的探索——❶面向众核结构的算法库(CGO’11)

## Slide 15
Speedups Over CUBLAS:
up to 2.8x speedups over the CUBLAS library on GTX 285,
5.4x on GeForce 9800
3.4x on Fermi Tesla C2050.
新型体系结构的探索——❷面向众核结构的算法库(IPDPS’11)
Stencil on GPU
Performance of BLAS3 on GeForce 9800
Performance of BLAS3 on GTX 285

## Slide 16
内存计算的新问题
  工艺瓶颈
    [O. Zilberberg, ACM Computer Surverys,2013] [G. H. Loh, ISCA, 2008]
  密度瓶颈
    100+ GB per CPU
    TB per Server
  功耗瓶颈
    占据了 40% 以上的整机功耗开销
新型体系结构的探索——❷面向异构内存空间的编程环境
高昂的开销
异质内存结构带来契机：DRAM + NVM

## Slide 17
新型体系结构的探索——❷面向异构内存空间的编程环境(NPC’16)
粗粒度的数据管理
NVM
数据信息传递
一体化管理策略
细粒度关键数据识别
访问密度统计+特定数据插桩+人工分析

## Slide 18
pmd beneﬁts most : 15% of Mature in Fast-Module  50% memory accesses of Mature
SPECjbb : 6% of Mature in Fast-Module  31% memory accesses of Mature
Final results
SPECjbb 16% of heap in Fast-Module  23% Performance Gap, All in Fast-Module
pmd 23% of heap in Fast-Module  12% Performance Gap, All in Fast-Module
新型体系结构的探索——❷面向异构内存空间的编程环境(NPC’16)

## Slide 19
冗余计算带来流水线阻塞
提出一种冗余计算消除的介度中心算法，消除公共DAG子图带来的冗余，从而大幅度提高算法效率。
编译方法学的延伸——❶图算法优化（PPoPP’16)
average speedup of 4.6x compared to the state-of-the-art parallel algorithm
average speedup of 8.9x compared to the serial algorithm

## Slide 20
  页着色技术：
    消除多道程序DRAM bank间访存干扰
20
内存系统的跨层优化技术
  PACT2012/TACO2014
编译方法学的延伸——❷内存系统的跨层优化技术

## Slide 21
  芯片 vs 编译
  编译之路：雕+琢
    传统编译技术的深度挖掘
    新型结构上的摸索
    编译方法学的延伸
  既有成果
    与应用的对接
  对未来的思索
  编译之路

## Slide 22
编译器 | 合作伙伴
龙芯3A-GS264E编译器 | 龙芯
ARM v7-v8编译器 | 华为
申威SIMD优化编译器 | 江南所
龙芯3A编译器 | 龙芯
龙芯1-2号编译器 | 龙芯
安腾ORC编译器 | Intel
摩托罗拉编译器 | 摩托罗拉
自动并行编译器 | 曙光
自动并行编译器 | 日立
  合作伙伴

## Slide 23
华为高通量项目
  “面向资源利用率的行为分析及优化”专利群
    山顶专利
    申请美国专利1项，欧洲专利1项，PCT专利3项
    华为优秀贡献奖
  在华为部署，并促成了后续与华为合作的重研专项
  被评为优秀合作团队
  PCT专利4项，国内专利4项
论文
  TACO/MICRO/ICS/CF
  论文被评为领跑者5000中国精品科技期刊顶尖学术论文

## Slide 24
  芯片 vs 编译
  编译之路：雕+琢
    传统编译技术的深度挖掘
    新型结构上的摸索
    编译方法学的延伸
  既有成果
    与应用的对接
  对未来的思索
  编译之路

## Slide 25
  ❶编程接口
    以简单的视图编程 (屏蔽异构)
  ❷ 编译系统
    匹配结构＋内存异构
    挖掘结构＋内存异构的性能优势
  ❷ 运行时系统
    匹配二级异构的支撑环境
    挖掘二级异构的性能优势
编译器面对越来越宽泛的gap
越来越抽象的高级应用
越来越多样化的体系结构
新型应用+新型结构

## Slide 26
感谢各位专家！
感谢各位同仁！
欢迎讨论！